## Slide 1
Lagerung von Hofdünger auf der Alp
Plantahof Alptagung 2024
Was muss gelagert werden?
Gülle/Flüssigmist/Mist (Stall, Melkstand)
Entwässerung innerer Wartebereich Melkstand
überschüssige Schotte
Reinigungswasser Melkstand, Melkgeschirr, Sennerei
evtl. Abwasser Hirtenhütte
Anforderungen VZH und LRV
(Stand 20. August 2024)
minimale Lagerkapazität
  Mist: Dauer Alpsaison
  Gülle: Dauer Aufenthalt, Normalfall 1 x Gülle ausbringen → bis 50 Tage
mobile Melkstände
  Standplatz und innerer Wartebereich dicht
  Entwässerung in Güllegrube
offene Güllelager abgedeckt
Ausnahmen/Erleichterungen
mobile Melkstände (bis 20 Tage und ca. 40 Kühe)
  Standplatz und innerer Wartebereich mind. Ecoraster (Vorgabe Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit)
  Entwässerung über Schulter
Lagerdauer bei Gülle mind. 30 Tage, wenn nachvollziehbares Düngekonzept vorliegt
andere Lösung für Entwässerung Hirtenhütte erfordert Bewilligung vom Amt für Natur und Umwelt
Investitionsbeiträge
Kantonsbeitrag für Abdeckung Güllegrube noch bis 2025
Kantonsbeitrag für Güllelager und Wartebereich
Bundes- und Kantonsbeitrag gemäss Strukturverbesserungsverordnung bei grösseren Projekten
Gesetzliche Grundlagen: Art. 3, 3a, 6, 14 und 15 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) → Verursacherprinzip, Eigenverantwortung, betrifft alle Betriebe mit Nutztierhaltung
Vollzugshilfe Gewässerschutz in der Landwirtschaft Graubünden (VZH)
Art. 3 und Anhang 2, Ziff. 551 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1)